## Slide 1: Lógica digital
Arquitectura de Computadores – iic2343

## Slide 2: El hardware de todo computador ejecuta cuatro funciones básicas
Ingresar o recibir (input de) datos
Emitir o enviar (output de) datos
Procesar datos
Almacenar datos
En este curso estudiaremos cómo se llevan a cabo estas funciones …
pero primero, lo más básico acerca de la representación de datos en un computador
… en particular, la representación de números (enteros)

## Slide 3: Cuando se trata de números, las personas pensamos en base 10: números decimales
Usamos diez símbolos diferentes —0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9— llamados dígitos decimales, o simplemente dígitos
… y usamos lo que llamamos notación posicional:
  el valor de un dígito en un número de varios dígitos depende no sólo del dígito mismo
  … sino también de su posición dentro del número
P.ej., cuando escribimos 421 estamos hablando del número (o valor numérico) que es el resultado de la siguiente operación:
4 × 102 + 2 × 101 + 1 × 100

## Slide 4: Los números también pueden ser representados en base 2: números binarios
Usamos sólo dos símbolos diferentes —0 y 1— llamados dígitos binarios o bits
… y la misma notación posicional
P.ej., el número 421 en base 2 se representa así
1 1 0 1 0 0 1 0 1
… ya que
1 × 28 + 1 × 27 + 0 × 26 + 1 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 421

## Slide 5
4 × 102
2 × 101
1 × 100
1 × 20
0 × 21
1 × 22
0 × 23
0 × 24
1 × 25
0 × 26
1 × 27
1 × 28
4
2
1 10
1
1
1
1
1 2
0
0
0
0
bit 0
bit 1
bit 8
bit 7
...

## Slide 6: Los bits son los átomos de la computación
Toda información en formato “computacional” se compone sólo de bits
Para poder referirnos a ellos de manera precisa, numeramos los bits de un número binario
el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, …
… de derecha a izquierda, es decir,
… desde el bit menos significativo —el que va multiplicado por 20
… al bit más significativo —el que va multiplicado por 2n–1, si el número tiene n bits

## Slide 7: Un número tiene una única representación en base 2
Un número (un valor numérico) tiene una única representación en base 10:
  p.ej., si cambiamos cualquier dígito de 421, el nuevo número va a tener un valor numérico distinto de 421
… y una única representación en base 2:
  p.ej., si en 1 1 0 1 0 0 1 0 1 cambiamos cualquiera de los 1’s por 0’s o cualquiera de los 0’s por 1’s, el valor numérico del número binario resultante va a ser distinto de 421
Los números pueden ser representados en cualquier base, usando la misma notación posicional

## Slide 8: La lógica digital permite representar y manejar números binarios en un computador
Acabamos de ver lo que podríamos llamar representación conceptual
Pero, ¿cómo se hace en términos de implementación física?
… lo que llamamos el hardware del computador
La lógica digital —el verdadero hardware del computador— está disciplinariamente en la frontera entre la ciencia de la computación y la ingeniería electrónica

## Slide 9
lenguajes orientados o problemas
0) compuertas (gates), álgebra de Boole,
registros, el motor de computación
1) registros + ALU  datapath, controlada
por hardware o microprogramada
2) instrucciones ejecutadas por el micro-
programa o circuitos del hardware
3) instrucciones adicionales, otra organiza-
ción de memoria, capacidad de ejecución
concurrente  interpretado por un progra-
ma llamado el sistema operativo
4) forma simbólica de los lenguajes de
más abajo, traducida por el assembler
5) lenguajes de alto nivel, traducidos por
compiladores, o interpretados
lenguaje assemly
máquina del sistema operativo
arquitectura del set de instrucciones (isa)
microarquitectura
lógica digital

## Slide 10: Compuertas y lógica binaria: base electrónica sobre la que se construyen los computadores
Todos los (circuitos digitales de los) computadores modernos se construyen físicamente a partir de (miles de millones de copias de) unos pocos elementos básicos muy simples —compuertas— combinándolos de innumerables formas
En un circuito digital hay sólo dos valores lógicos —lógica binaria:
  una señal eléctrica de entre 0 y 0.5 volts representa el valor binario 0
  una señal eléctrica de entre 1 y 1.5 volts representa el valor binario 1
Las compuertas —dispositivos electrónicos pequeños a su vez hechas de transistores— pueden calcular varias funciones a partir de estas señales

## Slide 11: La lógica digital se basa en que un transistor puede funcionar como un interruptor binario
Un transistor es un dispositivo semiconductor que puede usarse como amplificador y como interruptor de señales electrónicas (y de potencia eléctrica):
  inventado en la práctica en 1947 (el concepto es de unos veinte años antes)
  W. Shockley, J. Bardeen y W. Brattain ganaron el Premio Nobel de Física en 1956
[ Aquí y durante unas pocas diapositivas vamos a describir breve y parcialmente el nivel que está bajo el nivel 0: los transistores ]
[ La palabra “transistor” viene de la acción de transferencia-resistencia ]

## Slide 12: El transistor MOSFET es por lejos el más usado
( El transistor MOSFET —lejos, el más usado (99.9%)— fue inventado en 1959 por M. Atalla y D. Kahng:
  metal-oxide-semiconductor field-effect transistor
  compacto, podía miniaturizarse y ser producido en masa
  consume poquísima electricidad
  hasta la fecha se han fabricado más de 13 sextillions (1.3 × 1022) MOSFETs  el dispositivo más fabricado en toda la historia
)

## Slide 13
Un transistor tiene tres terminales o conectores hacia el resto del circuito:
  colector, base y emisor
Cuando el voltaje de entrada, Vin , es menor que un cierto valor crítico, el transistor se apaga y actúa como una resistencia infinita:
  el voltaje de salida, Vout , es igual a Vcc , un voltaje regulado externamente (p.ej., 1.5 volts)
Cuando Vin excede el valor crítico, el transistor se enciende y actúa como un alambre:
  Vout se hace 0
+VCC
Vin
Vout
colector
base
emisor

## Slide 14
Así, un transistor por sí solo actúa como un inversor:
  si Vin es 0, entonces Vout es 1, y viceversa
  no es instantáneo, pero el tiempo que toma cambiar de un estado al otro es un nanosegundo o menos
  ( corresponde, como vamos a ver, a la compuerta lógica not )
+VCC
Vin
Vout
colector
base
emisor

## Slide 15
Dos transistores conectados en serie (el emisor del primero es conectado al colector del segundo) forman un circuito con la siguiente propiedad:
  basta que uno de los transistores actúe co-mo una resistencia infinita para que el par de transistores sea una resistencia infinita
  Vout es 0 si y sólo si ambos voltajes de entrada V1 y V2 son 1
  en cualquier otro caso, Vout es 1
  ( corresponde a la compuerta lógica nand )
+VCC
V1
Vout
V2

## Slide 16
Dos transistores conectados en paralelo (los colectores están conectados entre ellos) forman un circuito con la siguiente propiedad:
  basta que uno de los transistores actúe como un alambre para que el par de transistores sea un alambre
  Vout es 1 si y sólo si ambos V1 y V2 son 0
  en cualquier otro caso, Vout es 0
  ( corresponde a la compuerta lógica nor )
+VCC
V1
Vout
V2

## Slide 17: not, nand y nor: las compuertas (gates) fundamentales
Los tres circuitos anteriores son los más simples de implementar fisicamente:
  sólo requieren de uno o dos transistores
… constituyen tres compuertas lógicas fundamentales: not, nand y nor

## Slide 18: Las compuertas and y or
Si conectamos un inversor (una compuerta not) a la salida de una compuerta nand, el nuevo circuito se llama una compuerta and
... y si conectamos una compuerta not a la salida de una compuerta nor, obtenemos una compuerta or
Si bien las compuertas nand y nor son más simples de implementar físicamente
… conceptualmente es más fácil trabajar con las compuertas and y or

## Slide 19: Los símbolos para representar las compuertas

## Slide 20: La función (relación entre inputs y output) que calcula cada compuerta
Compuerta NOT:
output = = ¬A
Compuerta AND:
output = A ⦁ B = A ∧ B
Compuerta OR:
output = A + B = A ∨ B

## Slide 21: Empleamos el álgebra (de switching) de Boole
... para describir mediante ecuaciones lógicas las funciones lógicas correspondientes a los circuitos que pueden ser construidos combinando compuertas
[ G. Boole: matemático inglés del siglo XIX ]

## Slide 22: Álgebra de Boole: dos valores y tres operadores
Las variables y funciones pueden tomar sólo los valores 0 y 1
… y típicamente hay tres operadores:
or (“o” lógico —disjunción): es 1 si cualquiera de las variables es 1
and (“y” lógico —conjunción): es 1 sólo si ambos inputs son 1
not (negación): es 1 sólo si el input es 0

## Slide 23: Leyes del álgebra de Boole
de identidad: A + 0 = A y A ⦁ 1 = A
del uno y del cero: A + 1 = 1 y A ⦁ 0 = 0
Inversas: A + = 1 y A ⦁ = 0
Conmutativas: A + B = B + A y A ⦁ B = B ⦁ A
Asociativas: y
Distributivas: y
de De Morgan: = + y = ⦁

## Slide 24: Lógica combinacional
Una función de Boole tiene una o más variables de entrada (inputs)
… y produce un resultado (output) que depende sólo de los valores de las variables de entrada —lógica combinacional
P.ej., la diap. 20 muestra tres funciones de Boole:
  las funciones correspondientes a las compuertas not (una variable de entrada: A), and y or (dos variables de entrada c/u: A y B)
  … especificadas mediante sendas tablas de verdad

## Slide 25
Las otras tres compuertas (y funciones de Boole) comunes, expresadas en función de las compuertas explicadas anteriormente (ver tablas en la próx. diap.):
nand —el inverso de la compuerta and:
nor —el inverso de la compuerta or:
xor —se puede construir a base de compuertas and, or y not:
A ⊕ B = ( ⦁ B) + (A ⦁ )
(… o bien sólo a base de compuertas nand, o sólo a base de compuertas nor)
Las compuertas nand y nor son compuertas completas  cualquier función de Boole puede ser calculada usando sólo compuertas nand o bien sólo compuertas nor

## Slide 26
A | B | A nand B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | A nor B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A | B | A xor B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 27
Para ver la aplicabilidad de estas compuertas y funciones, diseñemos un circuito que sume números binarios
Las reglas para sumar dos sumandos de un bit c/u son las siguientes:
  0 + 0 = 0 , sin reserva (carry) (la reserva es 0)
  0 + 1 = 1 + 0 = 1 , sin reserva (la reserva es 0)
  1 + 1 = 10 , es decir, el dígito correspondiente a la suma es 0 y hay una reserva (carry) de 1 (que pasa a la próxima posición a la izquierda)

## Slide 28
P.ej., si quiero sumar dos números binarios de cuatro dígitos cada uno, 1011 + 0110, escribo los números uno debajo del otro (alineados, tal como lo haría si estuviera sumando números decimales):
1 0 1 1
+ 0 0 1 0
= 1 1 0 1

## Slide 29
… y voy sumando pares de dígitos en una misma columna (de un mismo color), a partir de la columna de más a la derecha:
1 + 0 = 1 y no produce reserva
1 + 1 = 0 pero produce una reserva de 1 que pasa a la columna de la izquierda
0 + 0 = 0 pero hay que sumarle la reserva de 1 que viene desde la columna de la derecha  0 + 1 = 1 y no produce reserva
1 + 0 = 1 y no produce reserva

## Slide 30
A ⦁ B
A ⊕ B
Tabla de verdad y circuito digital—llamado half adder—de un sumador de un un bit, con dos inputs, A y B, y dos outputs, S y C
Por lo tanto, cuando se suman dos dígitos, A y B, se producen dos resultados
…  un circuito sumador de (suman-dos de) un bit tiene dos outputs:
  un bit, S, correspondiente a la suma
  un bit, C, correspondiente a la reserva

## Slide 31
Un full adder—para sumandos de un bit—es
construido apartir de dos half adders
Suma tres inputs: A, B y la reserva, Cin , que viene desde la derecha
Y produce dos outputs: la suma, S, y la reserva hacia la izquierda, Cout

## Slide 32
Por lo tanto, un (circuito) sumador de sumandos de 4 bits
A3A2A1A0 + B3B2B1B0
… necesita 4 full adders, conectados como se muestra a continuación:
el Cout del full adder para el bit i-ésimo se conecta al Cin del full adder
para el bit (i+1)-ésimo

## Slide 33
¿ Y qué pasa si queremos restar números de 4 bits ?
  ¿ podemos aprovechar el sumador ?

## Slide 34
Sabemos que A – B = A + (–B)
… es decir, en lugar de restar el sustraendo (B) al minuendo (A)
… podemos, equivalentemente, sumar al minuendo
… el inverso aditivo del sustraendo (–B)

## Slide 35
¿ Por qué esto ayuda ?
Recordemos que en complemento de 2 el inverso aditivo –B se obtiene en dos pasos:
… primero invirtiendo cada 0 de B a 1 y cada 1 de B a 0
… y luego sumando 1 al patrón de bits resultante (simplemente poniendo un 1 en el carry-in)

## Slide 36
P.ej., si queremos restar:
0 1 0 1 1 0 minuendo A
– 0 0 1 1 0 1 sustraendo B
… primero calculamos el inverso aditivo del sustraendo B (en complemento de 2), en dos pasos:
paso 1) 1 1 0 0 1 0 invertimos cada dígito de B
paso 2) 1 1 0 0 1 1 … y sumamos 1 al resultado
… y así convertimos la resta anterior en una suma:
0 1 0 1 1 0 A
+ 1 1 0 0 1 1 –B

## Slide 37
Por lo tanto, un (circuito) restador de operandos de 4 bits
A3A2A1A0 – B3B2B1B0
… es como se muestra a continuación:

## Slide 38
¿ Cómo construimos un circuito sumador/restador?
  ¿ podemos hacerlo usando sólo los elementos vistos hasta ahora ?
El circuito va a tener una entrada A, otra entrada B y una salida S, todas de de 4 bits
… pero de alguna manera tenemos que decirle si queremos que sume, S = A + B, o bien que reste, S = A – B
…  tenemos que controlar la operación del circuito
…  tenemos que poder programar el circuito:
…  además de inputs de datos, el circuito tiene que tener inputs de control

## Slide 39
P.ej., este es un circuito muy simple —1-bit Enabler— con un input de control, E, además de un input de datos de un bit, A0 :
dependiendo del valor de E, el output de un bit A0’ será 0 (si E = 0), o exactamente igual a A0 (si E = 1)

## Slide 40
P.ej., esta es la versión del circuito anterior, pero para un input de datos de cuatro bits, A3A2A1A0 –4.bit Enabler:

## Slide 41
Un multiplexor (mux) es un circuito con 2n inputs de datos (de m bits c/u)
… un output (de m bits)
… y n inputs de control (de un bit c/u) que seleccionan exactamente uno de los inputs de datos y lo ponen en el output
P.ej., para n = 1 e inputs de un bit (m = 1), hay dos inputs de datos, A0 y B0, un input de control, S, y un output, M0:
dependiendo del valor de S, M0 será exactamente igual a A0 (si S = 0), o a B0 (si S = 1)

## Slide 42
P.ej., para n = 1 e inputs de 4 bits (m = 4), hay dos inputs de datos, A3A2A1A0 y B3B2B1B0, un input de control, S, y un output, M3M2M1M0:
dependiendo del valor de S, M3M2M1M0 será exactamente A3A2A1A0 (si S = 0) o B3B2B1B0 (si S = 1)

## Slide 43
P.ej., para n = 2 e inputs de 4 bits (m = 4), hay cuatro inputs de datos, A, B, C y D, dos inputs de control, S de dos bits (S = S1S0), y un output, M:
dependiendo del valor de S,
… M será exactamente igual a A (si S = 00) o B (si S = 01) o C (si S = 10) o D (si S = 11)
la próx. diapo. muestra el circuito para el caso del bit 0
S1 | S0 | M
0 | 0 | A
0 | 1 | B
1 | 0 | C
1 | 1 | D
Número de bits del control S, es decir S es S1S0
Número de bits del input A, es decir A es A3A2A1A0
Número de bits del output M, es decir M es M3M2M1M0
Posible relación entre el output M y los inputs A, B, C y D, dependien-do del valor del control S

## Slide 44
A0
B0
C0
D0
S1
S0
M0
“Doble click” al mux anterior
para el caso del bit 0

## Slide 45
Los circuitos anteriores:
  enabler
  multiplexor (mux o selector)
… son ejs. de circuitos en que además de los inputs típicos A, B, … (los datos que estamos manejando)
… hay inputs (o señales) de control S, que especifican cómo queremos manejar esos datos
( Esto nos sirve como introducción a la ALU—un circuito con varias señales de control—y, un poco más en general, a la CPU—varios circuitos, cada uno con sus propias señales de control )

## Slide 46
N1
N0
D0
D1
D2
D3
Un decodificador recibe como input un número de n bits,
… y lo usa para poner en 1 exactamente una de 2n líneas de salida:
  p.ej., para n = 2
input de 2 bits
4 (= 22) líneas de salida

## Slide 47
Un comparador compara dos patrones de bits del mismo largo (los inputs) y produce un 1 (el output) si y sólo si los patrones son exactamente iguales (bit a bit); de lo contrario, produce un 0:
p.ej., para el caso de patrones de 4 bits cada uno
A = B
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3

## Slide 48
Nuestro circuito sumador/restador de 4 bits (próx. diap.) aprovecha el hecho de que el circuito restador es esencialmente el mismo que el circuito sumador,
  los inputs de datos, A y B, de 4 bits c/u
  4 negadores (inversores), uno para c/u de los bits de B
  el sumador de 4 bits (diap. 32)
  4 multiplexores de 1 bit para seleccionar entre el bit de B o el bit invertido de B (diap. 41)
  un input de control, S, que controla los multiplexores y es al mismo tiempo el input Cin del sumador del bit 0
… sólo que recibe como uno de sus inputs el inverso aditivo del sustraendo B (en vez de B propiamente tal):

## Slide 49
Sumador/restador de 4 bits

## Slide 50
Así, el input B puede entrar
  “directo”, en el caso de una suma propiamente tal
  invertido, en el caso de una resta
… por lo que ambas versiones pasan por un multiplexor controlado por el input de control S antes de entrar al circuito sumador:
  si S = 0, entonces el mutiplexor selecciona la versión “directa” de B
  si S = 1, entonces el multiplexor selecciona la versión invertida de B
  en ambos casos, S también va a parar a la entrada Cin del sumador, de modo que en el caso de la resta constituye el 1 que hay que sumar a la versión invertida de B para obtener el inverso aditivo de B (diaps. 36 y 37)

## Slide 51
Todos los computadores tienen un circuito para realizar operaciones lógicas (p.ej., and, or) y aritméticas (p.ej., suma, resta) sobre dos operandos
 la unidad lógica aritmética o ALU :
  operandos A y B, de K bits c/u
  resultado M, de K bits
  input de control S, de N bits, para seleccionar entre 2N operaciones distintas
( P.ej., el circuito sumador / restador de la diap. 50 correspondería a una ALU muy simple que sólo suma o resta operandos de K = 4 bits
 sólo dos operaciones, por lo que S tiene sólo un bit (N = 1) )

## Slide 52
Así, además de la suma y resta que ya vimos, la ALU también realiza las operaciones lógicas básicas sobre sus inputs:
not and or xor
… ya que son muy útiles, tanto por sí mismas como formando parte de otras operaciones más complejas (p.ej., el not para hacer la resta)
Estas operaciones —muy simples de implementar— se realizan bit a bit (bitwise) y se representan como las figuras de la próx. diap.

## Slide 53
0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 0 1
A
B
0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0
K = 8 bits

## Slide 54
0 0 0 1 1 1 0 1
shift left 0 0 1 1 1 0 1 ?
0 0 0 1 1 1 0 1
shift right ? 0 0 0 1 1 1 0
se descarta
se descarta
Las dos últimas operaciones que vamos a implementar en nuestra ALU básica son shift left y shift right

## Slide 55
0 0 0 1 1 1 0 1
shift left 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 0 1
shift right 0 0 0 0 1 1 1 0
en el bit “vacío” que queda
a la derecha, se pone un 0
en el bit “vacío” que queda a la izquierda, se pone el mismo valor que había originalmente en esta posición; en este caso, un 0
se descarta
se descarta
Las dos últimas operaciones que vamos a implementar en nuestra ALU básica son shift left y shift right
Cuando el patrón de bits se desplaza en un bit, p.ej., a la izquierda—shift left—ocurre lo siguiente:
  el bit en la posición 0 (el de más a la derecha) pasa a la posición 1, el de la posición 1 a la posición 2, …, y el de la posición n–2 a la posición n–1
  el bit en la posición n–1 (el de más a la izquierda) no pasa a otra posición, sino que simplemente se descarta
  y el bit en la posición 0, que quedó “vacío”, recibe un 0
Simétricamente para el shift right

## Slide 56
Las operaciones shift pueden parecer arbitrarias, pero en la práctica son muy útiles
P.ej., podemos verlas como la multiplicación por 2 (shift left)
… y la división entera por 2 (shift right)
… análogas, en el sistema decimal, a una multiplicación por 10 (se agrega un cero a la derecha de la secuencia de dígitos) y una división entera por 10 (se descarta el dígito menos significativo, o de más a la derecha):
47293 × 10 = 472930 47293 / 10 = 4729
( En shift right, la razón de “llenar” el bit de más a la izquierda con el mismo valor que había allí originalmente, es mantener el signo —positivo o negativo— del número representado por el patrón de bits )

## Slide 57
Así, tenemos nuestra ALU básica de 8 operaciones, dibujada esquemáticamente para dos inputs de datos de 8 bits (A y B), un input de control de 3 bits (S), y un output de 8 bits (Result)
El output Result va a contener el resultado de la ejecución de una de las 8 operaciones, según la combinación de valores en los tres bits del input de control, S2 S1 S0 ; p.ej.:
  0 0 1  A – B 0 1 1  A or B 1 1 1  shift right(A)
Result