## Slide 1: Números y aritmética
Arquitectura de Computadores – iic2343

## Slide 2
Cuando se trata de números, las personas pensamos en base 10 —números decimales:
  diez símbolos diferentes —0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9— llamados dígitos decimales, o simplemente, dígitos
… y los representamos en lo que llamamos la notación posicional:
  el verdadero valor de un dígito en un número de varios dígitos depende no sólo del dígito mismo
  … sino también de su posición dentro del número
P.ej., cuando escribimos 421, en realidad estamos hablando del número (o valor numérico) que es el resultado de la siguiente operación:
4 × 102 + 2 × 101 + 1 × 100

## Slide 3
Los números pueden ser representados en cualquier base, usando la misma notación posicional
… en particular, en base 2 (números binarios):
  sólo dos símbolos diferentes —0, 1— llamados dígitos binarios o bits
P.ej., el número 421 en base 2 se representa así:
1 1 0 1 0 0 1 0 1
… ya que (ver diap. 5):
1 × 28 + 1 × 27 + 0 × 26 + 1 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 421

## Slide 4
Los bits son los “átomos” de la computación:
  toda información en formato “computacional” se compone sólo de bits
Para poder referirnos a ellos de manera precisa, numeramos los bits de un número binario —el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, …— de derecha a izquierda:
  es decir, desde el bit menos significativo —el que va multiplicado por 20
  … al bit más significativo —el que va multiplicado por 2n–1, si el número de bits es n

## Slide 5
4 × 102
2 × 101
1 × 100
1 × 20
0 × 21
1 × 22
0 × 23
0 × 24
1 × 25
0 × 26
1 × 27
1 × 28
=
4
2
1 10
1
1
1
1
1 2
0
0
0
0
bit 0
bit 1
bit 8
bit 7
...

## Slide 6
Tanto en base 10 como en base 2, un número (un valor numérico) tiene una única representación
…  si cambiamos cualquier dígito de 421, el nuevo número va a tener un valor distinto de 421
… y lo mismo con 1 1 0 1 0 0 1 0 1: si cambiamos cualquiera de los 1’s por 0’s o cualquiera de los 0’s por 1’s, el valor del número binario resultante va a ser distinto de 421

## Slide 7
La cantidad de bits disponibles para representar un número queda fija al momento de diseñar el computador:
números de precisión finita
Y esto tiene consecuencias
( Esta no es una limitación de la base 2, sino de que la memoria del computador —independientemente de la tecnología que se use para implementarla— es finita )

## Slide 8
P.ej., consideremos el conjunto de números enteros positivos repre-sentables mediante tres dígitos decimales, sin punto decimal ni signo:
000, 001, 002, …, 999
En este caso, es impo-sible representar ciertos números:
  mayores que 999
  negativos
  fracciones
  irracionales
  complejos
Además, el conjunto no es cerrado con respecto a las operaciones aritméticas básicas:
  600 + 600 = 1200  muy grande
  003 – 005 = –2  negativo
  050 x 050 = 2500  muy grande
  007 / 002 = 3.5  no es un entero
Finalmente, el álgebra de los números de precisión finita es diferente del álgebra “normal”:
  p.ej., la ley de asociatividad a + (b – c) = (a + b) – c no se cum-ple si a = 700, b = 400 y c = 300
  ... porque al calcular a + b en el lado derecho produce overflow

## Slide 9
Estas mismas limitaciones o problemas se dan al representar números enteros positivos (en base 2) mediante, p.ej., 32 bits —típico en un computador moderno … bueno, casi moderno
Obviamente, no es que los computadores sean inadecuados para hacer aritmética, sino que
… es importante entender cómo funcionan (lo que vamos a ver a continuación)

## Slide 10
En computadores en que las palabras tienen 32 bits
… podemos representar 232 patrones diferentes de bits
… los números desde el 0 hasta el 232 – 1 = 4,294,967,29510
( En las próximas diapos, vamos a emplear el subíndice 10 cuando escribamos números en base 10, y el subíndice 2 cuando escribamos números en base 2; p.ej., 42110 y 1101001012 )

## Slide 11
Con 32 bits, el valor del número representado como
x31 x30 x1 x0
… es
(x31 × 231) + (x30 × 230) + (x29 × 229) + + (x1 × 21) + (x0 × 20)
Estos números positivos, incluyendo el 0, se llaman números sin signo (unsigned numbers) o enteros sin signo (unsigned integers)

## Slide 12
Pero también tenemos que representar números negativos

## Slide 13
P.ej., podríamos agregar un signo, representado en un bit adicional:
0 1 1 0 1 0 0 1 0 12 = 42110 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 = –42110
… esta representación se llama signo y magnitud

## Slide 14
0 1 1 0 1 0 0 1 0 12 = 42110 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 = –42110
Problemas de la representación signo y magnitud:
  el bit de signo, ¿es el de más a la derecha o el de más a la izquierda?
  al sumar, se necesita un paso adicional para saber el valor de este bit
  hay dos ceros —uno positivo y otro negativo ( 00…002 y 10…002 )
Hay otras opciones, todas con sus pros y sus contras

## Slide 15
No habiendo una mejor opción obvia
… los arquitectos computacionales eligieron final-mente la representación llamada complemento de 2 que hacía más simple el hardware:
  0s a la izquierda significa positivo
  1s a la izquierda significa negativo
Veámoslo para 32 bits (próx. diap.)
[ muchos computadores hoy día usan 64 bits y en el pasado usaban 16 bits —la representación en complemento de 2 es independiente del número de bits: básicamente, lo único que se ve afectado es el rango de números representados ]

## Slide 16
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00002 = 010
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00012 = 110
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00102 = 210
⋮
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11012 = 2,147,483,64510
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11102 = 2,147,483,64610
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = 2,147,483,64710
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00002 = –2,147,483,64810
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00012 = –2,147,483,64710
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00102 = –2,147,483,64610
⋮
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11012 = –310
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11102 = –210
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = –110
esta mitad positiva, de 0 a 2,147,483,64710 (= 231 – 1) usa la misma representación que antes
secuencia de números negativos de magnitud decreciente, desde –2,147,483,64710 (= 1000…0012) hasta –110 (= 1111…1112)
número más negativo,
–2,147,483,64810 (= –231); no tiene un número positivo correspondiente

## Slide 17
Todo computador hoy en día, y desde 1965, usa complemento de 2 para representar números con signo (signed numbers)

## Slide 18
string | unsigned | sign & magnitude | 1’s complement | 2’s complement
0000 | 0 | 0 | 0 | 0
0001 | 1 | 1 | 1 | 1
0010 | 2 | 2 | 2 | 2
0011 | 3 | 3 | 3 | 3
0100 | 4 | 4 | 4 | 4
0101 | 5 | 5 | 5 | 5
0110 | 6 | 6 | 6 | 6
0111 | 7 | 7 | 7 | 7
1000 | 8 | –0 | –7 | –8
1001 | 9 | –1 | –6 | –7
1010 | 10 | –2 | –5 | –6
1011 | 11 | –3 | –4 | –5
1100 | 12 | –4 | –3 | –4
1101 | 13 | –5 | –2 | –3
1110 | 14 | –6 | –1 | –2
1111 | 15 | –7 | –0 | –1

## Slide 19
En complemento de 2, todos los números negativos —y sólo los números negativos— tienen un 1 en el bit más significativo (el de más a la izquierda):
  se lo puede considerar como un bit de signo
  basta examinar este bit para saber si un número es positivo o negativo (0 se considera positivo)
  aunque no es un bit que pueda realmente separarse de la magnitud del número (como se explica en la próx. diap.)
  p.ej., en 4 bits (diap. anterior), 10012 = –710 , pero 00012 ≠ 710

## Slide 20
Así, para 32 bits en complemento de 2, el valor del número representado como
x31 x30 x1 x0
… es
(x31 × –231) + (x30 × 230) + (x29 × 229) + + (x1 × 21) + (x0 × 20)
Notar la diferencia en la interpretación del valor del bit 31 en el caso de los números sin signo (diap. 11):
(x31 × 231) + (x30 × 230) + (x29 × 229) + + (x1 × 21) + (x0 × 20)

## Slide 21
Complemento de 2
8 bits
000000002 = 010
000000012 = 110
000000102 = 210
000000112 = 310
⋮
011111002 = 12410
011111012 = 12510
011111102 = 12610
011111112 = 12710
100000002 = –12810
100000012 = –12710
100000102 = –12610
100000112 = –12510
⋮
111111002 = –410
111111012 = –310
111111102 = –210
111111112 = –110
0 0 0 0 0 0 1 12 (= 310)
+ 0 1 1 1 1 1 0 02 (= 12410)
––––––––––––––––
0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 1 12 (= –110)
–––––––––––––––––
1 1 0 0 0 0 0 1 02 (= –12610)
0 0 0 0 0 0 1 02 (= 210)
+ 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
––––––––––––––––
1 0 0 0 0 0 0 12 (= –12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 0 02 (= –410)
––––––––––––––––
1 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)

## Slide 22
Complemento de 2
8 bits
000000002 = 010
000000012 = 110
000000102 = 210
000000112 = 310
⋮
011111002 = 12410
011111012 = 12510
011111102 = 12610
011111112 = 12710
100000002 = –12810
100000012 = –12710
100000102 = –12610
100000112 = –12510
⋮
111111002 = –410
111111012 = –310
111111102 = –210
111111112 = –110
0 0 0 0 0 0 1 12 (= 310)
+ 0 1 1 1 1 1 0 02 (= 12410)
––––––––––––––––
0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 1 12 (= –110)
–––––––––––––––––
1 1 0 0 0 0 0 1 02 (= –12610)
0 0 0 0 0 0 1 02 (= 210)
+ 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
––––––––––––––––
1 0 0 0 0 0 0 12 (= –12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 0 02 (= –410)
––––––––––––––––
1 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
El 1 simplemente se descarta

## Slide 23
Complemento de 2
8 bits
000000002 = 010
000000012 = 110
000000102 = 210
000000112 = 310
⋮
011111002 = 12410
011111012 = 12510
011111102 = 12610
011111112 = 12710
100000002 = –12810
100000012 = –12710
100000102 = –12610
100000112 = –12510
⋮
111111002 = –410
111111012 = –310
111111102 = –210
111111112 = –110
0 0 0 0 0 0 1 12 (= 310)
+ 0 1 1 1 1 1 0 02 (= 12410)
––––––––––––––––
0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 1 12 (= –110)
–––––––––––––––––
1 1 0 0 0 0 0 1 02 (= –12610)
0 0 0 0 0 0 1 02 (= 210)
+ 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
––––––––––––––––
1 0 0 0 0 0 0 12 (= –12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 0 02 (= –410)
––––––––––––––––
1 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
El 1 indica que hay un problema con el resultado

## Slide 24
Complemento de 2
8 bits
000000002 = 010
000000012 = 110
000000102 = 210
000000112 = 310
⋮
011111002 = 12410
011111012 = 12510
011111102 = 12610
011111112 = 12710
100000002 = –12810
100000012 = –12710
100000102 = –12610
100000112 = –12510
⋮
111111002 = –410
111111012 = –310
111111102 = –210
111111112 = –110
0 0 0 0 0 0 1 12 (= 310)
+ 0 1 1 1 1 1 0 02 (= 12410)
––––––––––––––––
0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 1 12 (= –110)
–––––––––––––––––
1 1 0 0 0 0 0 1 02 (= –12610)
0 0 0 0 0 0 1 02 (= 210)
+ 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
––––––––––––––––
1 0 0 0 0 0 0 12 (= –12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 0 02 (= –410)
––––––––––––––––
1 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
El 1 simplemente se descarta, pero el 0 indica que hay un problema con el resultado

## Slide 25
Complemento de 2
8 bits
000000002 = 010
000000012 = 110
000000102 = 210
000000112 = 310
⋮
011111002 = 12410
011111012 = 12510
011111102 = 12610
011111112 = 12710
100000002 = –12810
100000012 = –12710
100000102 = –12610
100000112 = –12510
⋮
111111002 = –410
111111012 = –310
111111102 = –210
111111112 = –110
0 0 0 0 0 0 1 12 (= 310)
+ 0 1 1 1 1 1 0 02 (= 12410)
––––––––––––––––
0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 1 12 (= –110)
–––––––––––––––––
1 1 0 0 0 0 0 1 02 (= –12610)
0 0 0 0 0 0 1 02 (= 210)
+ 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)
––––––––––––––––
1 0 0 0 0 0 0 12 (= –12710)
1 0 0 0 0 0 1 12 (= –12510)
+ 1 1 1 1 1 1 0 02 (= –410)
––––––––––––––––
1 0 1 1 1 1 1 1 12 (= 12710)

## Slide 26
En complemento de 2, ocurre overflow (como en las dos últimas sumas de la diap. anterior)
… cuando el resultado de la operación produce un bit de signo incorrecto (bits rojos):
  un 0 en el bit de más a la izquierda (bit n–1 ésimo) cuando el número es negativo
  un 1 en el bit de más a la izquierda (bit n–1 ésimo) cuando el número es positivo

## Slide 27
¿ Cómo determinamos el inverso aditivo de un número binario Y de n bits en complemento de 2 ?
… ya sea para pasar de positivo a negativo:
  p.ej., de 011111102 a 100000102
… o para pasar de negativo a positivo:
  p.ej., de 111111012 a 000000112
Complemento de 2
8 bits
000000002 = 010
000000012 = 110
000000102 = 210
000000112 = 310
⋮
011111002 = 12410
011111012 = 12510
011111102 = 12610
011111112 = 12710
100000002 = –12810
100000012 = –12710
100000102 = –12610
100000112 = –12510
⋮
111111002 = –410
111111012 = –310
111111102 = –210
111111112 = –110

## Slide 28
Si miramos la diap. anterior (o la diap. 16 o la última columna de la diap. 18), vemos que
… Y + Ȳ (invertimos cada bit de Y) = 111...1112 = –110
  p.ej., 01111110 + 10000001 = 11111111
  … 11111101 + 00000010 = 11111111
… por lo tanto, Y + Ȳ = –1 ⇒ –Y = Ȳ + 1
Es decir, el inverso aditivo –Y se obtiene en dos pasos:
primero, invertimos cada bit de Y (0 1, 1 0), lo que nos da Ȳ
… y luego, sumamos 1 al resultado

## Slide 29
Por otra parte, si no tomamos en cuenta el signo,
Y + Ȳ = 111...111 = 2n–1
⇒ Y + Ȳ +1 = 2n
⇒ Y + (–Y) = 2n
De aquí el nombre “complemento de 2”

## Slide 30
Resumen
Números enteros con signo:
Los representamos en complemento de 2
Suma:
Los números son sumados bit a bit de derecha a izquierda —lo mismo que en el caso de base 10
… y la reserva (carry) se va pasando al próximo par de bits a la izquierda
Resta:
Hace uso de la suma,
… pero el sustraendo es convertido a su inverso aditivo antes de ser sumado al minuendo

## Slide 31
Overflow es cuando el resultado de una operación no puede ser representado con el número de bits disponible:
  p.ej., si en 32 bits con complemento de 2, el resultado de una operación fuera un número positivo mayor que 231–1 (éste es el positivo más grande)
  … o un número negativo de magnitud mayor que 231 (–231 es el negativo más grande)
No puede ocurrir overflow cuando sumamos operandos con diferentes signos—uno positivo y el otro negativo:
  ya que la suma no puede ser más grande que uno de los operandos
… ni cuando restamos operandos con el mismo signo—ambos positi-vos o ambos negativos:
  ya que primero convertimos el sustraendo a su inverso aditivo (es decir, le cambiamos el signo) y luego sumamos

## Slide 32
Cuando ocurre overflow, es porque falta un bit para representar el resultado
… entonces el bit de signo —más precisamente, el bit más significativo o más a la izquierda— recibe el valor del resultado
… en lugar de recibir el signo correspondiente al resultado:
  si sumamos dos números positivos y el resultado es negativo, es porque ocurrió overflow
  … o si sumamos dos números negativos y el resultado es positivo, es porque ocurrió overflow
Es responsabilidad del lenguaje de programación, sistema operativo y/o programa determinar qué hacer en caso de overflow:
  el hardware no tiene cómo saber qué conviene hacer en este caso