## Slide 1: Números y aritmética Parte III
Arquitectura de Computadores – iic2343

## Slide 2
Ejemplo de suma de números de punto flotante
(para que sea más fácil de entender, el ej. está en base 10)
9.999 × 101 + 1.610 × 10–1 = …
Suponemos significantes de 4 dígitos, y exponentes de dos dígitos
Primero, hay que alinear el punto decimal del número con el menor exponente:
  1.610 × 10–1 = 0.1610 × 100 = 0.01610 × 101  0.016 × 101
  es decir, hicimos shift a la derecha del significante, aumentando el exponente en 1 cada vez, hasta quedar con el exponente correcto
  … y recordamos que sólo podemos representar 4 dígitos
…

## Slide 3
…
Luego, sumamos los significantes, y normalizamos y redondeamos el resultado:
  9.999 + 0.016 = 10.015 —sumamos significantes
   10.015×101 = 1.0015×102 —normalizamos *
   1.002 × 102 —redondeamos **
  * Al normalizar, aumentando o disminuyendo el exponente, hay que revisar si se produce overflow o underflow
  ** Al redondear, hay que revisar si el resultado se mantiene normali-zado, o si es necesario normalizarlo de nuevo

## Slide 4
Algoritmo de suma de punto flotante
1. comparar los exponentes; “shift” el número más pequeño a la derecha hasta que su exponente sea igual al exponente más grande
2. sumar los significantes
3. normalizar la suma, ya sea “shifting” a la derecha e incrementado el exponente, o “shifting” a la izquierda y decrementando el exponente
¿“overflow” o “underflow”?  excepción
4. redondear el significante al número apropiado de bits
¿está normalizado?  terminar
volver al paso 3

## Slide 5
Multiplicación
Los operandos se llaman multiplicando y multiplicador
… y el resultado, producto
P.ej., multipliquemos 123 (multiplicando) por 45 (multiplicador):
1 2 3 × 4 5
6 1 5 —producto intermedio de 123 × 5
+ 4 9 2 0 —producto intermedio de 123 × 40
= 5 5 3 5 —suma de los productos intermedios

## Slide 6
Algoritmo del colegio
Tomamos los dígitos del multiplicador uno a uno de derecha a izquierda —es decir, desde el dígito menos significativo al dígito más significativo
… para cada dígito del multiplicador, multiplicamos el multipli-cando por ese dígito ( producto intermedio)
… y escribimos este producto intermedio, desplazado un dígito a la izquierda con respecto al producto intermedio anterior
Finalmente, sumamos los productos intermedios, respetando el desplazamiento de cada uno
1 2 3 × 4 5
6 1 5
+ 4 9 2 0
= 5 5 3 5

## Slide 7
Si restringimos los dígitos a 0 y 1 (como es siempre el caso con los números binarios),
… cada paso de la multiplicación es simple:
1 0 1 0 × 1 0 0 1
1 0 1 0 = 1010 × 1
0 0 0 0 = 1010 × 0
0 0 0 0 = 1010 × 0
+ 1 0 1 0 = 1010 × 1
= 1 0 1 1 0 1 0 suma y producto final

## Slide 8
Algoritmo de multiplicación binaria
Colocar una copia del multiplicando en el lugar correcto*, si el dígito del mul-tiplicador es 1 ( = 1 × multiplicando )
… o bien colocar 0 en el lugar correcto*, si el dígito del multiplicador es 0 ( = 0 × multiplicando )
* en cada nueva iteración, se escribe despla-zándolo un dígito a la izquierda
1 0 1 0 × 1 0 0 1
1 0 1 0 = 1010 × 1
0 0 0 0 = 1010 × 0
0 0 0 0 = 1010 × 0
+ 1 0 1 0 = 1010 × 1
= 1 0 1 1 0 1 0 suma y producto final

## Slide 9
Hardware necesario para multiplicación
El número de dígitos en el producto es mayor ( ¿cuánto mayor? ) que el número de dígitos en cualquiera de los operandos  posibilidad de overflow
Necesitamos registros para
… el multiplicando (con capacidad de shift a la izquierda, ¿con cuántos bits?)
… el multiplicador (con capacidad de shift a la derecha, ¿por qué?) y
… el producto (con el doble de bits que los operandos)

## Slide 10
multiplicando
producto
ALU
multiplicador
control
shift
left
write
shift
right
Hardware para multiplicación
( versión secuencial )
32
64
64

## Slide 11
Algoritmo de multiplicación de números enteros de 32 bits sin signo, usando el hardware anterior
Partir
1. Examinar el dígito de más a la derecha del multiplicador
1a. Si es 1, sumar el multiplicando al producto y poner el resultado en el registro del producto
2. Desplazar (shift) el registro del multiplicando a la izquierda un bit
3. Desplazar (shift) el registro del multiplicador a la derecha un bit
4. Verificar si los pasos 1, 2 y 3 se han repetido 32 veces
4a. Si aún faltan repeticiones, ir a 1
Terminar

## Slide 12
Algoritmo de multiplicación de punto flotante
1. sumar los exponentes desfasados y restar el desfase a la suma para obtener el nuevo exponente desfasado
2. multiplicar los significantes
3. normalizar el producto si es necesario, “shifting” a la derecha e incrementado el exponente
¿“overflow” o “underflow”?  excepción
4. redondear el significante al número apropiado de bits
¿está normalizado?  ir al paso 5
volver al paso 3
5. poner el signo del producto en positivo si los signos de los operandos son iguales; en negativo, en caso contrario
terminar

## Slide 13
Ejemplo de multiplicación de números de punto flotante
1.000 × 2–1 × –1.110 × 2–2 = …
Primero, sumamos los exponentes:
  sin desfasarlos (sus verdaderos valores)  –1 + (–2) = –3
  o desfasándolos (como son representados en el computador)  (–1+127) + (–2+127) – 127 = –3 + 127 = 124
Luego, multiplicamos los significantes y dejamos el producto en 4 bits:
  1.000 × 1.110 = 1.110000  1.110000 × 2–3  1.110 × 2–3
…

## Slide 14
…
Revisamos que el producto esté normalizado  lo está
… y que el exponente no haya producido overflow o underflow:
  127 ≥ –3 ≥ –126  no se produjo ninguno (con desfase: 254 ≥ 124 ≥ 1)
Redondeamos el producto, sin efecto en este caso
… y finalmente hacemos que el signo del producto sea negativo:
–1.110 × 2–3

## Slide 15
Sobre redondeos
El hardware necesita bits adicionales para hacer bien los redondeos
El estándar IEEE 754 mantiene dos bits adicionales (a la derecha del bit menos significativo —el de más a la derecha)
… y ofrece cuatro modos de redondeo:
  siempre redondear hacia arriba
  siempre redondear hacia abajo
  truncar
  redondear al par más cercano —el más comúnmente usado (p.ej., el que usa Java)