## Slide 1
Subrutinas
(también funciones, métodos, procedimientos)
main: —programa principal
r = … —se asigna un valor a esta variable
h = … —se asigna un valor a esta variable
v = vol_cil(r, h)
print(“El volumen del cilindro es”, v, “cm3”)
vol_cil(radio, altura): —función o subrutina
return PI*radio*radio*altura

## Slide 2
main: —programa principal
r = … —se asignar un valor a esta variable
h = … —se asignar un valor a esta variable
v = vol_cil(r, h)
print(“El volumen del cilindro es”, v, “cm3”)
vol_cil(radio, altura): —función o subrutina
return PI*radio*radio*altura
llamada a la función
parámetros reales (actuals)
parámetros formales (formals)
valor de retorno
el valor de retorno es
asignado a la variable v

## Slide 3
1) Al producirse la llamada a la función—la evaluación de la expresión vol_cil(r, h)—el procesador debe empezar a ejecutar las instruc-ciones de la función
 necesitamos una nueva instrucción—que hay que agregar al main— similar a un salto incondicional, que cambie el valor del registro PC
DATA: —en Data Memory
vol-cil:
radio ...
altura ...
main:
r 2
h 5
v ...
CODE: —en Instruction Memory
vol-cil: ...
...
...
...
main: ...
...
...
...
PC actual
próximo PC

## Slide 4
2) Sólo que justo antes, es necesario “pasarle” a la función vol_cil los valores que deben tomar los parámetros formales radio y altura
… es decir, los valores que en ese momento tienen las variables r y h (los parámetros reales)
 hay que copiar los valores de los parámetros reales en las variables de la Data Memory que representan los parámetros formales (variables radio y altura a las que la función tiene acceso)
… mediante instrucciones adicionales en el main
Además, como la función “retorna” un valor, hay que reservar espacio en la Data Memory para este “valor de retorno”: retval
DATA: —en Data Memory
vol-cil:
radio 2
altura 5
retval ...
main:
r 2
h 5
v ...
CODE: —en Instruction Memory
vol-cil: ...
...
...
...
main: ...
...
...
...
a través de
los registros
para el valor de retorno

## Slide 5
3) Una vez que los parámetros han sido “pasados”, se ejecuta el código correspondiente a la función
… y justo antes de terminar la ejecución de la función, se cal-cula el valor de retorno y se almacena en la variable retval
DATA: —en Data Memory
vol-cil:
radio 2
altura 5
retval ... 63
main:
r 2
h 5
v ...
CODE: —en Instruction Memory
vol-cil: ...
...
...
...
main: ...
...
...
...
PC actual
PC actual

## Slide 6
4) Finalmente, al terminar la ejecución de la función, hay que “pasar de vuelta”, o “retornar”, el valor calculado por la función:
  usando nuevamente la Data Memory
… y reanudar la ejecución del programa main en el punto en que fue suspendida:
  retomando el valor original del registro PC más 1
   este valor debió haber quedado guardado en alguna parte antes de que se empezara a ejecutar la función
 necesitamos una nueva instrucción —que hay que agregar a la función
DATA: —en Data Memory
vol-cil:
radio 2
altura 5
retval 63
main:
r 2
h 5
v ...
CODE: —en Instruction Memory
vol-cil: ...
...
...
...
main: ...
...
...
...
PC actual
próximo PC
a través de
los registros

## Slide 7
En las siguientes diaps., vamos a construir de a poco una solución al problema de llamar funciones con parámetros, cuando hay llamadas anidadas:
  veremos primero el caso de una única llamada a una función
  luego, el caso de una llamada a una función que a su vez llama a otra función
  finalmente, cómo manejar los registros A y B cuando sus valores antes de la llamada a una función deben seguir disponibles al volver de la llamada
Ahora vamos a construir la solución en el caso de nuestro computador básico
… más adelante, vamos a ver cómo se resuelve en RISC-V

## Slide 8
Más funcionalidad en el computador básico
 componentes adicionales:
  tanto de hardware (nuevas componentes físicas)
  … como de software (nuevas instrucciones)
Para poder tener variables (diaps. 41 a 51 de “procesador”):
   memoria de datos (Data Memory) + nuevas conexiones + nuevas instrucciones
Para poder tener sentencias de tipo if y while (diaps. 52 a 63 de “procesador”):
   registro Status + nuevas conexiones + nuevas instrucciones
Para poder tener subrutinas:
   … + nuevas conexiones + nuevas instrucciones

## Slide 9
El computador básico permite pasar los parámetros y pasar de vuelta el valor de retorno: es (sólo) almacenar y leer valores en la Data Memory

## Slide 10
… pero para manejar el valor del registro PC correctamente necesi-tamos hardware adicional:
conectamos la salida Data out de la memoria al registro PC
… y la salida del registro PC (más 1) a la entrada Data in de la memoria
agregamos dos nuevos multiplexores

## Slide 11
Usamos la dirección 255 —una dirección fija— de la Data Memory para almacenar el valor PC + 1
  el multiplexor Address tiene ahora dos señales de control

## Slide 12
Por lo tanto, agregamos dos instrucciones a nuestro assembly:
CALL dir : almacena PC + 1 en la dirección 255 de la Data Memory
Mem[255] ← PC+1
… e inmediatamente salta a la dirección dir de la Instruction Memory
PC ← dir
RET : guarda en PC el valor de Mem[255]
PC ← Mem[255]
… es decir, se reanuda la ejecución de la instrucción inmediatamente siguiente al llamado a la función:
  es siempre la última instrucción de la función (en lenguaje assembly)
primer efecto
de CALL dir
segundo efecto
de CALL dir
efecto de RET

## Slide 13
P.ej., main inicia su ejecución colocando los valores 5 y 2 en los registros A y B
… entonces tiene que llamar a func1, que tiene dos parámetros: var1 y var2
Así, antes de hacer la llamada, main asigna los valores en A y B a var1 y var2  ”pasa” los parámetros
func1 suma los valores de var1 y var2 entre sí, para lo cual primero los coloca en los registros
… finalmente, deja el resultado en var1 para que lo pueda usar el main
DATA:
...
128 var1
129 var2
...
255
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

## Slide 14
P.ej.,: main inicia su ejecución
PC = 20
PC = 21
… colocando los valores 5 y 2 en los registros A y B
DATA:
...
128 var1
129 var2
...
255
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

## Slide 15
… entonces tiene que llamar a func1, que tiene dos parámetros: var1 y var2
Así, antes de hacer la llamada, main asigna los valores en A y B a var1 y var2  ”pasa” los parámetros
PC = 22
PC = 23
DATA:
...
128 var1 5
129 var2 2
...
255
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

## Slide 16
Ahora main hace la llamada CALL func1
PC = 24
… que produce los dos efectos descritos en la diap. 11
Mem[255] ← PC+1 (= 25)
PC ← dir (= 55)
DATA:
...
128 var1 5
129 var2 2
...
255 25
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

## Slide 17
func1 suma los valores de var1 y var2 entre sí, para lo cual primero los coloca en los registros
PC = 55
PC = 56
PC = 57
DATA:
...
128 var1 5
129 var2 2
...
255 25
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

## Slide 18
func1 finalmente deja el resultado en var1 para que lo pueda usar el main
PC = 58
… y ejecuta RET
PC = 59
… que produce el efecto descrito en la diap. 11
PC ← Mem[255] (= 25)
( … de modo que se reanudará la ejecución del main a partir de la instrucción inmedia-tamente siguiente al CALL )
DATA:
...
128 var1 7
129 var2 2
...
255 25
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

## Slide 19
Pero, ¿qué pasa en esta caso?
main llama a func1  en Mem[255] queda almacenada la dirección de retorno 25
… pero antes de que func1 termine (ejecute RET), la propia func1 llama a su vez a la función func2
Entonces, la dirección de retorno que hay en Mem[255] en ese instante —la dirección 25— es sustituida por la dirección 60, del código de func1
… y la ejecución nunca vuelve al main
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET

## Slide 20
En el caso de llamadas anidadas o re-cursivas, las sucesivas direcciones de retorno deben manejarse en un stack:
  el (nuevo) registro SP contiene el stack pointer
  ... y puede ser incrementado o decrementado

## Slide 21
Para estar seguros:
  el registro PC almacena direcciones de la Instruction Memory
  el registro SP almacena direcciones de la Data Memory
Así, al llamar a una función, debemos (en un ciclo del reloj):
  guardar PC+1 en la Data Memory en la dirección contenida en SP
  decrementar en 1 el valor de SP
  guardar la dirección de (la primera instrucción de) la función en PC
… y, luego, al retornar desde la función (en dos ciclos del reloj):
  incrementar en 1 el valor de SP
  guardar en PC la dirección almacenada en la dirección SP (ya incrementado) de la Data Memory

## Slide 22
Tomemos la ejecución justo antes de que main ejecute CALL func1
PC = 22, SP = 255
PC = 23, SP = 255
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET
DATA:
...
128 var1 5
129 var2 2
...
253
254
255
direcciones de
memoria
reservadas para
manejar el stack

## Slide 23
Ahora main hace la llamada CALL func1
PC = 24, SP = 255
… que produce los tres efectos descritos en la diap. 20:
Mem[SP] ← PC+1 (= 25)
SP ← SP–1 (= 254)
PC ← dir (= 55)
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET
DATA:
...
128 var1 5
129 var2 2
...
253
254
255 25

## Slide 24
Un poco después func1 hace la llamada CALL func2
PC = 59, SP = 254
… que produce los tres efectos descritos en la diap. 20:
Mem[SP] ← PC+1 (= 60)
SP ← SP–1 (= 253)
PC ← dir (= 77)
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET
DATA:
...
128 var1 7
129 var2 2
...
253
254 60
255 25

## Slide 25
Un poco después func2 ejecuta RET
PC = 80, SP = 253
… que produce los dos efectos descritos en la diap. 20:
SP ← SP+1 (= 254)
PC ← Mem[SP] (= 60)
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET
DATA:
...
128 var1 7
129 var2 2
...
253
254 60
255 25

## Slide 26
Y luego func1 ejecuta RET
PC = 60, SP = 254
… que produce los dos efectos descritos en la diap. 20:
SP ← SP+1 (= 255)
PC ← Mem[SP] (= 25)
CODE:
...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET
DATA:
...
128 var1 7
129 var2 2
...
253
254 60
255 25

## Slide 27
Finalmente
… ¿qué pasa en este caso con los conte-nidos de los registros A y B?
PC = 21, A = 5, B = ...
PC = 22, A = 5, B = 3
PC = 23 ⇒ PC = 55, A = 5, B = 3
PC = 55, A = 5, B = 4
PC = 56, A = 9, B = 4
PC = 57 ⇒ PC = 24, A = 9, B = 4
PC = 24, A = 13, B = 4
Pero, ¿es este el resultado esperado por main?
CODE:
...
20 main: ...
21 MOV A,5
22 MOV B,3
23 CALL func
24 ADD A,B
25 ...
...
55 func: INC B
56 ADD A,B
57 RET

## Slide 28
Así como en el stack de la Data Memory guardamos las direcciones de retorno —de las instrucciones cuya ejecución quedó pendiente debido al llamado a una función— para poder recuperarlas al volver de las llamadas correspondientes
… también tenemos que guardar, en el mismo stack, los valores que los registros A y B tienen al momento de llamar a una función
… para que la función llamada pueda usar libremente estos registros
… y el main o la función que hizo la llamada pueda recuperar esos valores una vez que la llamada vuelve

## Slide 29
Agregamos las instrucciones PUSH y POP:
PUSH Reg almacena en Mem[SP] el valor almacenado en el registro Reg, y luego decrementa SP
POP Reg primero incrementa SP, y luego escribe en Reg el valor almacenado en Mem[SP]

## Slide 30
Entonces, en lugar del código de la izquierda, escribimos el código de la derecha
¡Ojo!: los POPs deben ejecutarse
en el orden inverso a los PUSHs
CODE:
...
20 main: ...
21 MOV A,5
22 MOV B,3
23 CALL func
24 ADD A,B
25 ...
...
55 func: INC B
56 ADD A,B
57 RET
CODE:
...
20 main: ...
21 MOV A,5
22 MOV B,3
23 PUSH A
24 PUSH B
25 CALL func
26 POP B
27 POP A
28 ADD A,B
29 ...
...
55 func: INC B
56 ADD A,B
57 RET

## Slide 31
En definitiva, para permitir el uso de funciones, hemos agregado 6 instrucciones a nuestro assembly:

## Slide 33
El registro Status puede también tener bits que indican la presencia de un carry o de overflow en el resultado producido por la ALU